## Slide 1
7주차 기융프 중간발표
School of Mechanical and Control Engineering
21900575 Lee ChanKeun

## Slide 2
목차
SWIR 실험 진행상황
HSI 진행상황

## Slide 3
1. SWIR 진행상황
실험 진행상황:
아크릴(AC)
장판(PVC)

## Slide 4
1. SWIR 진행상황
실험 진행상황:
폴리카보네이트(PC)
폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)

## Slide 5
2. HSI 진행상황
어떤 방식으로 데이터를 RGB 스케일로 시각화하는가?
밴드 선택 기반의 합성
주성분 분석(PCA) 기반 합성
스펙트럴 인덱스 기법

## Slide 6
2. HSI 진행상황
어떤 방식으로 데이터를 RGB 스케일로 시각화하는가?
밴드 선택 기반의 합성
주성분 분석(PCA) 기반 합성
스펙트럴 인덱스 기법

## Slide 7
2. HSI 진행상황
밴드 선택 기반의 합성
True-Color Composite
  가시광선 대역 중 R(620~700nm), G(520~600nm), B(450~500nm)에 해당하는 3개의 밴드를 RGB 채널로 매핑
False-Color Composite
  가시광선 이외 대역을 R채널에 입력하고 가시광선 밴드를 GB채널에 매핑
  -> 녹색 식물 같은 경우 NIR반사율이 높으므로 붉은 색으로 강조하여 식생 분포를 시각적으로 드러낸다.

## Slide 8
2. HSI 진행상황
주성분 분석(PCA : Principal Component Analysis) 기반 합성
HSI 스펙트럼 밴드 중 분산이 가장 큰 3개의 밴드를 RGB로 매핑한다. R,G,B채널에 각각 어떤 파장대역을 선정하는지는 근거가 다양하다.
3개의 밴드에서 1개는 보통 스펙트럼의 평균적인 변동, 나머지 2개는 잔차 변동을 잡아,
특징과 차이를 돋보이게 한다.

## Slide 9
2. HSI 진행상황
스펙트럴 인덱스(Spectral Indices) 기법
NDVI(정규 식생 지수)(IR – R)/(lR + R),
SAVI(토양 조정 식생 지수){(NIR - R)/(NIR + R + L)} * (1 + L),
NDWI(Normarlized Difference Water Index)(G - NIR)/(G + NIR)
같은 스펙트럴 지표들이 있다. 각각의 지표들을 계산하고 나온 결과들을 각각의 채널에 할당해서 시각화한다.
IR, NIR : 적외선 밴드의 픽셀값
L : 토양 밝기 보정인자

## Slide 10
2. HSI 진행상황
차원 축소 기법
t-SNE, UMAP 등 비선형 기법으로 스펙트럼을 3차원으로 축소한 뒤 시각화 한다.

## Slide 11
2. HSI 진행상황
Hugging Face, hyperspectral Fruit Dataset
Living Optics SDK

## Slide 12
2. HSI 진행상황
Hugging Face, hyperspectral Fruit Dataset

## Slide 13
2. HSI 진행상황
Hugging Face, hyperspectral Fruit Dataset

## Slide 14
2. HSI 진행상황
Kaggle, Near Infrared Hyperspectral Image Dataset